# PH ,MV,İYON VE SICAKLIK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz pH, mV ,iyon ve sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihaz , 55*30 mm ebatlarında LCD ekrana sahip olmalıdır

- Cihaz pH , mV veya direkt iyon konsantrasyonlarını  sıcaklık ile eş zamanlı olarak görüntüleyebilmelidir.

- Cihaz; -2.000....+16.000  arasında  pH, +/- 1999.9  arasında mV,  0.0…119.8 kons. Arasında iyon ve  -5.0.... +125.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ±0.1 % ± 1 LSD pH, ±0.1%± 1 LSD mV , ±2 dijit iyon  ve ±0.5 oC sıcaklık olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01 veya 0.001 pH; 1 veya 0.1 mV ;  0.05,0.1 veya 0.2 kons. iyon ve 0.1 oC sıcaklık olmalıdır.

- Cihaz otomatik ve manuel olarak -5.0 / + 125 .0 0C arasında sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihaza sıcaklık (ATC) probunun takılı olmadığı durumda manuel sıcaklık kompenzasyonu moduna geçebilmelidir.

- Cihazın gövdesi sıçramalara karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otomatik kilidi olmalıdır.

- Cihaz (4.01, 7.00, 10.01) veya (4.00, 6.86, 9.18) pH tamponlarını tanımalıdır.

- Cihazın pH tampon sıcaklık aralığı 0- 50 oC olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması pH 7.00 veya 6.86’da ±90 mV olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması pH 4.01,9.18  veya 10.01’de  ±30 % olmalıdır

- Cihazın giriş empedansı > 1013 ohm olmalıdır.

- Cihaz 6 adet AAA batarya veya 115/230V adapter ile çalışabilmelidir.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 25 saat olmalıdır.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz ölçüleri 83 x 241 x 71 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 470 g (bataryalı) olmalıdır.

- Cihaz pH/Temp/Ref elektrodu, adaptör ve buffer kapsülleri ile komple olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir