MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİKŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.

- Cihaz analog kontrollü olmalıdır.

- Cihazın hız aralığı 0 ~ 1000 rpm olmalıdır.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 50 lt olmalıdır.

- Cihazın karıştırabileceği maksimum viskozite  100,000 mPas olmalıdır.

- Cihaz 83W input 75W output gücünde olmalıdır.

- Cihazın maksimum torku 300 Ncm olmalıdır.

- Cihazın shaft çapı 10mm olmalıdır.

- Cihazın çalışabileceği sıcaklık 0-40°C, bağıl nem ise %80 olmalıdır.

- Cihazın motoru aşırı sıcaklığa karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.5 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 90x180x130 mm olmalıdır.

- Cihaz AC 230 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihaz ile birlikte 1 adet bıçak ve stant verilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.