İNFRARED YAKMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal olmalıdır.

- Cihaz analog ayarlı olacaktır.

- Cihaz 12 adet 250 ml’lik kjeldahl tüpünü aynı anda yakabilecektir.

- Opsiyonel olarak 500 ve 750 ml’lik kjeldahl tüpleri ile de tüp tutucu sehpa değiştirilerek çalışabilecektir.

- Cihaz yakma işlemini infrared sistemle hızlı bir şekilde yapacaktır.

- Cihazın yakma gücü % 0- %100 arasında manuel olarak ayarlanabilecektir.

- Cihazın maksimum gücü 1500 watt, yaklaşık ağırlığı 20 kg olacaktır.

- Cihaz 12 adet kjeldahl tüpü (250 ml), tüp tutucu stand ve eksoz başlığı ile komple verilecektir.

- Cihazın güç ihtiyaç 220V/50Hz olacaktır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.