## BLOK YAKMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal olmalıdır.

- Cihazda geniş LCD ekran bulunmalıdır.

- Cihaz tek düğme ile kontrol edilebilir olmalıdır.

- Cihaz 20 adet 250 ml kjeldahl tüpünü aynı anda yakabilmelidir.

- Cihazın yakma sıcaklığı 430 °C olmalıdır.

- Cihazda blok sıcaklığı ve yakma süresi için 10 adet biçimlendirilebilen program hafızasına sahip olmalıdır.

- Cihazda bulunan duman egzoz manifoldu ve tüp taşıyıcı stand aside karşı dayanıklı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

- Cihazın güç ihtiyaç 220V/50Hz olacaktır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.