# PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz masa tipi olmalıdır.

- Cihaz pH, mV ve sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihaz , 105*78 mm ebatlarında LCD ekrana sahip olmalıdır

- Cihazda pH ve sıcaklık veya mV ve sıcaklık değerlerini aynı anda görüntüleyebilmelidir.

- Cihaz; -6.00....+20.00  arasında  pH, +/- 2000   arasında mV, -10.0.... +120.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti  +/- 0.01 pH, +/- 1 mV, 0.1 oC olmalıdır.

- Cihaz otomatik ve manuel olarak -10 / + 120 0C arasında sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihaza sıcaklık probunun takılı olmadığı durumda manuel sıcaklık kompenzasyonu moduna geçebilmelidir.

- Cihazın hata göstergeleri olmalıdır.

- Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otomatik kilidi olmalıdır.

- Cihaz (4.01, 7.00, 10.01) veya (4.00, 6.86, 9.18) pH tamponlarını tanımalıdır.

- Cihazın pH tampon sıcaklık aralığı 0- 60 oC olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması pH 7.00 veya 6.86’da ±90 mV olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması pH 4.01,9.18  veya 10.01’de  ±30 % olmalıdır

- Cihazın giriş empedansı > 1013 ohm olmalıdır.

- Cihaz 6 adet 1.5V pil veya AC adapter ile çalışabilmelidir.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 500 saat olmalıdır.

- Cihaz % 95 bağıl neme kadar çalışabilmelidir.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihazın RS232C interfaz çıkışı olmalıdır.

- Cihaz ölçüleri 165 x 230 x 80 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 650 g olmalıdır.

- Cihazla birlikte pH /Ref /Sıc. elektrod ,elektrod tutacağı, tampon kapsül ve adaptörü  verilmelidir.

- Cihazla birlikte bir adet yedek pH elektrodu verilmelidir.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.