# PH ,MV, İLETKENLİK,TUZLULUK VE SICAKLIK ÖLÇER

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır

- Cihazın LCD ekranı pH, ORP, ISE, iletkenlik, TDS, direnç, tuzluluk ve çözünmüş oksijen değerlerini, sıcaklık ile eş zamanlı olarak görüntüleyebilmelidir.

- Cihaz; -6.000..20.000  arasında  pH, +/- 2000.0  arasında ORP, 0.0001..20000 mg/L arasında ISE, 0.001uS…2000 mS arasında iletkenlik, 0.001mg/L…2000mg/L arasında TDS,0.05…20.00 MO direnç, 0.00 ppt.. 80.00 ppt arasında tuzluluk, 0.000…90.00 ppm arasında çözünmüş oksijen,  -10.. +120 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın doğruluğu pH için ±0.002, ORP  için ±0.03%, ISE için ±0.03%, iletkenlik için 0.5%, TDS için 0.05%, direnç için 0.5%, tuzluluk için 0.5%, çözünmüş oksijen için ±0.2% ve sıcaklık için ±0.1 oC  ± 1 LSD olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü pH için 0,1 ,0.01 ,0,01 pH; ORP için 0.1 ,0.01mV; ISE için 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001; iletkenlik için 0.001 uS; TDS için 0.001 mg/L; direnç için 0.01 MO; tuzluluk için 0.01 ppt; çözünmüş oksijen için 0.001/0.01 mg/L ve sıcaklık için 0.1 oC olmalıdır.

- Cihazın pH empedansı 3x10(exp)12 ohm olmalıdır.

- Cihaz 5 noktada pH ve iyon; 1 noktada iletkenlik; 1 noktada ORP ve çözünmüş oksijen için kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihaz 2000 set veri kaydı yapabilmelidir.

- Cihaz Wifi bağlantısı sağlayabilmelidir.

- Cihaz 100 ile 250 VAC adaptör ile çalışabilmelidir.

- Cihz ile beraber 6005P pH/Ref/Sıcaklık elektrodu ve elektrot tutacağı, adaptör verilmelifdir.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir