ULTRASONİK HOMOJENİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olacaktır.

- Cihaz 2 ml den 200 ml’ye  kadar olan malzemelerin ultrasonik olarak parçalanmasında kullanılabilecektir.

- Cihaz %10-100 arasında gücü dijital olarak ayarlanabilecektir.

- Cihaz  %10-100 arasında pulse modu dijital olarak ayarlanabilecektir.

- Cihaz 9 program hafızasına sahip olmalıdır.

- Cihaz RS232 çıkışna sahip olmalıdır.

- Cihaz da opsiyonel olarak sıcaklık sensörü takılabilir olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı dijital olarak 1 saniye ile 99 dakika arasında veya sürekli ayarlanabilir olacaktır.

- Cihaz, 20 kHz frekans ve maksimum 100 Watt gücünde olacaktır.

- Cihaz GM 4100 jeneratör, UW 100 ultrasonik konverter, SH100G horn ve TS103 uç ile çalışmaya hazır durumda olacaktır. Bu konfigrasyon ile 3 ml den 50 ml ye kadar olan malzemeler ultrasonk parçalama yapabilecektir.

- Cihazda istenildiğinde 2,3,4.5, 6, 9,13 mm çağında problar kullanılabilecektir.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.