ULTRASONİK HOMOJENİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olacaktır.

- Cihaz 100 ml den 3000 ml’ye  kadar olan malzemelerin ultrasonik olarak parçalanmasında kullanılabilecektir.

- Cihaz %10-100 arasında gücü dijital olarak ayarlanabilecektir.

- Cihaz  %10-100 arasında pulse modu dijital olarak ayarlanabilecektir.

- Cihaz 9 program hafızasına sahip olmalıdır.

- Cihaz RS232 çıkışna sahip olmalıdır.

- Cihaz da opsiyonel olarak sıcaklık sensörü takılabilir olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı dijital olarak 1 saniye ile 99 dakika arasında veya sürekli ayarlanabilir olacaktır.

- Cihaz, 20 kHz frekans ve maksimum 400 Watt gücünde olacaktır.

- Cihaz GM 4400 jeneratör, UW 400 ultrasonik konverter, SH400G horn ve TS225 uç ile çalışmaya hazır durumda olacaktır. Bu konfigrasyon ile 500 ml den 2000 ml ye kadar olan malzemeler ultrasonk parçalama yapabilecektir.

- Cihazda istenildiğinde,13,16,19,25,32,38 mm çapında problar kullanılabilecektir.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.