ULTRASONIK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın banyo kapasitesi 39 litre olmalıdır.

- Cihaz ısıtmalı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma kapasitesi 30-80°C arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın banyo ölçüleri 1000X200X200 mm olmalıdır.

- Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın 1-15 dakika ve sonsuz çalışma zaman ayarı olmalıdır.

- Cihazın çalışma frekansı 35khz olacaktır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.