DİSTİLASYON ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz buhar jeneratörü vasıtası ile buharı kendi üreterek azot distilasyonunu kısa sürede gerçekleştirebilecektir.

- Cihazda dijital olarak programlanabilecektir. Cihazın LCD ekranı büyük ve geniş olacaktır. Ekranda bütün parametreleri aynı anda gösterebilecektir. Bir adet button ile bütün parametreleri ayarlanabilecektir.

- Cihazda NaOH, H3BO3 ve H2O eklemesi kendi pompası vasıtasıyla otomatik olarak yapılacak ayarlanan zaman sonrasında işlem otomatik olarak sonlanacaktır.

- Cihazda opsiyonel olarak basınç monitörü, NaOH, H2O ve H3BO3 deposunun seviye kontrolörü bulunacaktır.

- Cihazın önü tüm distilasyon işleminin gözlemine müsaade edecek şekilde açık ve kullanıcıyı korumak için plexyglass kapaklı olacaktır.

- Cihazın distilasyon süresi yaklaşık 2-3 dakika olacaktır.

- Cihazın soğutma suyu ihtiyacı 3 lt/dk olacaktır.

- Cihaz 99 adet proğram kapasitesine sahip olacaktır.

- Cihaz titratör bağlantılı olmalıdır.

- Cihazın Türkçe modu bulunacaktır.

- Cihazın RS 232 çıkışı bulunacaktır.

- Cihazın gücü 1700 W olacak 220V/50 Hz şehir cereyanı ile çalışacaktır.

- Üretici firmanın Türkiye temsilicilik belgesi bulunacaktır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.