COD ANALİZ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz eş zamanlı olarak EPS, ISO veya DIN metoduna göre 6 COD numunesinin tayini için komple sistem olmalıdır.

- Sistem aşağıdaki bileşenleri içermektedir;

  - Mikroprosesör kontrollü COD programlı zaman sıcaklık regülatörü

  - Hassas ısıtıcı blok

  - Taşıyıcı yapı

  - Soğutucu banyo

  - Numune kabı

  - Çok pozisyonlu manyetik karıştırıcı

  - Manyetik balık

  - Hava soğutmalı kondenser

  - Kondenser standı

  - Manuel titratör

  - Taşıyıcı stand

  - Kaynama taşı

- Sistemin harici mikroprosesör kontrol ünitesi zaman/sıcaklık özelliklerini içeren özel COD programı içermektedir.

- Kontrol ünitesinin dört adet 3 dijitli LED gösterge penceresi olmalıdır. Hedef sıcaklık, gerçek sıcaklık, toplam ısıtma süresi ve kalan ısıtma süresi bu göstergelerden eş zamanlı olarak takip edilmelidir.

- Kontrol ünitesindeki sıcaklık aralığı 0…400 °C olmalıdır. Sıcaklık sensör girişi 3 uçlu Pt 100 olmalıdır.

- Sistemle birlikte verilecek titrasyon ünitesi 1 adet dijital göstergeli büretten ve COD numune kapları için özel tutuculu manyetik karıştırıcıdan oluşmalıdır.

- Bu cihazla ilgili referans listesi teklife eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın üretici firmadan tek yetkili temsilci olduğuna dair yetki belgesi olmalıdır.

- Teklif veren firmanın üretici firmadan onaylı yurtdışı eğitim sertifikası olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.