4LÜ EKSTRAKSİYON DÜZENEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

# Cihaz ithal malı olmalıdır.

# Cihaz maksimum 1500W güç ile sıcaklığı kadar kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

# Cihazın kapasitesi 4 adet 250 ml kapasiteli balon için uygun olmalıdır.

# Her ısıtma bölgesi ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.

- Cihaz ile beraber 4 er adet cihazın markası ile aynı orijinal cam ekipmanları ile beraber verilmelidir.

- Cihazın cam ekipmanlarında ekstraksiyon için uygun vana ve musluk bulunmalaıdır.

# Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

# Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

# Cihazın toplam ağırlığı cam hariç 15 kg ı geçmemelidir.

# Cihazın ölçüleri en fazla GxDxY 53x32x74 cm olmalıdır.

# Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015   belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

# Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.