ÇOKLU YAĞ TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olamlıdır.

- Cihaz Randall Metoduna göre ekstraksiyon yapabilmelidir.

- Cihaz her birinin sıcaklığı ve pozisyonu kontrol edilebilen 4 numune ekstraksiyonu için uygun olmalıdır.

- Cihaz her bir ekstraksiyon sistemi için 100ml’lik 25 adet ekstraksiyon kartuşu içermelidir.

- Cihazda numune ile birlikte her bir ekstraksiyon kartuşu tek başına taşınabilmelidir.

- Cihazdaki bütün ekstraksiyon sistemi bir manivela ile indirilip kaldırılabilmelidir.

- Cihazın önünde koruma amaçlı camı bulunmalıdır.

- Cihaz 230VAC/50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi maksimum 1500 W olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 32 kg olmalıdır.

- Cihazın boyutları 81x55x63 (HxWxD) cm olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir