SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTANMESİ

- Cihaz biyolojik kültürlerin farklı sıcaklıklarda kullanımı için uygun olmalıdır.

- Cihazın dijital göstergesiyle hassas hız kontrolü sağlanmalıdır.

- Cihazdaki  soğutucunun  akıllı kontrolü ile kompresörlere aşırı yük olması engellenmelidir.

- Cihazın sıcaklık aralığı 4 °C~60 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu  37 °C’de ±0.2 °C olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 37 °C’de ±0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 30~400 rpm olmalıdır.

- Cihaz çapı  1 mm ile 50 mm arasında ayarlanabilir orbital hareketle çalkalama işlemi yapmalıdır.

- Cihazda 1 dakikaya 500 saat kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca sürekli çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır.

- Cihazın kapısı açıldığında çalkalama, ısıtma ve soğutma otomatik olarak durmalıdır.

- Cihazın içi paslanmaz çelik, dış kısmı ise toz boyalı çelik olmalıdır.

- Cihazın yukarı doğru açılımlı şeffaf kapısı bulunmalıdır.

- Cihazda bulunana platform değişik ebatlardaki flasklar için uygun olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım, hata dedektör sensörü ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın iç boyutları 490 x 420 x 320 mm(g x d x y), dış boyutları 730 x 740 x 560 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazla birlikte 400x370 mm ölçülerinde delikli platform verilmelidir.

- Cihaz 23 adet 100ml veya 12 adet 250ml veya 9 adet 500ml veya 5 adet 1000ml erlenleri çalkalayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihaz ile beraber 5 adet 50 ml, 5 adet 100 ml, 5 adet 250 ml, 5 adet 500 ml, 5 adet 750 ml ve 5 adet 1000 ml lik klips verilmelidir.

- Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

# Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır.