FLAKE BUZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olacaktır.

- Cihazın dış kısmı paslanmaz çelikten, iç kısmı ABS materyalinden  imal edilmiş olacaktır.

- Cihaz hava soğutmalı olacaktır.

- Cihazın ürettiği buzlar keskin köşeli olmayacaktır.

- Cihazda düşük seviye su alarmı, sensör hatası alarmı olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 398x542x732 mm olacaktır.

- Cihazın flake buz üretme kapasitesi günde 60 kg olacaktır.

- Cihazın kabin kapasitesi 12 kg olacaktır.

- Cihazın ağırlığı 58 kg olacaktır.

- Cihaz +10 0C … +43 0C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.