FLAKE BUZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olacaktır.

- Cihazın dış kısmı paslanmaz çelikten, iç kısmı ABS materyalinden  imal edilmiş olacaktır.

- Cihaz hava soğutmalı olacaktır.

- Cihazın ürettiği buzlar keskin köşeli olmayacaktır.

- Cihazda düşük seviye su alarmı, sensör hatası alarmı olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 398x542x732 mm olacaktır.

- Cihazın flake buz üretme kapasitesi günde 70 kg olacaktır.

- Cihazın kabin kapasitesi 20 kg olacaktır.

- Cihazın ağırlığı 58 kg olacaktır.

- Cihaz +10 0C … +43 0C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.