SOĞUTMALI YER TİPİ KAN SANTRİFÜJÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz Grafik LCD ekranlı, mikroprosesör kontrollü ve yer tipi olmalıdır.

- Cihaz fırçasız yüksek performanslı direk döndürücülü rotora sahip olmalıdır.

- Cihazın soğutma sistemi CFC bakımından temiz ve güvenli olmalıdır.

- Cihazın maksimum hızı 4.800 rpm olmalıdır.

- Cihazın maksimum  RCF değeri 7.400 x g olmalıdır.

- Cihazın maksimum kapasitesi 6x24000 ml veya 6x1600ml olmalıdır.

- Cihazın hızı 1 rpm’lik aralıklarla set edilebilmelidir.

- Cihazın dengesizlik,yüksek hız,yüksek sıcaklık ve kapı açık kaldığında  hata durumları ekrandan izlenebilmelidir.

- Cihazın sıcaklık aralığı – 10°C ile + 40°C arasında olmalıdır.

- Cihaz 9 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar set edilebilmelidir.’HOLD’ butonu ile sürekli çalıştırma modu seçilebilmelidir.

- Cihazın 10 adet hızlanma ve 10 adet yavaşlama profili olmalıdır.

- Cihaz 100 program hafızalı olmalıdır.

- Cihazın göstergesinden rpm, rcf, zaman , program, yavaşlama ve hızlanma zamanı , rotor yarıçapı, özellikleri görülebilmelidir.

- Cihazda zamanlayıcı için ulaşılan proğram geldikten sonra zaman başlamalıdır.

- Cihazla birlikte rüzgar kılıflı rotor hızı 4800 rpm olan rotor ve 1 takım adaptör  verilmelidir.

- Cihazın ağırlığı  800 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 V 60 Hz ve tek fazda çalışabilmelidir.

- Cihaz  ve rotorlar , imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ile ücretsiz,müteakip 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça , bakım ve onarım garantilidir.

- Üretici firma ISO 9001 belgesine sahiptir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunmaktadır.