KOLONİ SAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ışıklandırılmış alanda, plate count agar vasıtasıyla, toplam koloni sayısını, referans alanda sayma esasını kullanarak bulmalıdır.

- Cihazda direct/indirect ışıklandırma sistemi olmalıdır.

- Cihazda 5 dijitli LCD ekran bulunmalıdır.

- Cihaz hücre sayma işlemini sesli olarak gerçekleştirebilir.

- Cihazın merceği korumalı olmalı ve görüntüleri iki kat büyütmelidir.

- Cihazın kolonileri saymak için elektrikli kalemi olmalıdır.

- Cihaz temizlenmesi kolay sentetik malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Cihazın ebatları 250x230x95 mm (UxGxY) ve ağırlığı 1.5 kg olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir