OTOMATİK SÜT ANALİZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz Avrupa menşeii olmalıdır.

- Cihaz sütte  yağ, protein, laktoz, katı partikül ve donma noktası tayinini otomatik olarak yapabilmelidir.

- Cihazın çözünürlüğü aşağıdaki değerler arasında olmalıdır,

- Öge			Çözünürlük

- Yağ			 0,01 %

- Protein			 0,01-0,02 %

- Laktoz			 0,01 %

- Katı partikül		 0,01-0,02 %

- (yağ olmayan)

- Donma noktası	 0,001 °C

- (ölçülen değer)

- Cihazda inek sütü, koyun sütü, keçi sütü, sığır sütü analiz edilebilmelidir.

- Cihazda işlenmemiş süt, tam yağlı süt, kaynaksız süt, pastörize süt, UHT süt ve kaymak analizi yapılabilmelidir.

- Cihaz 1 saatte 40 ölçüm yapabilmelidir.

- Cihaza ölçüm için yaklaşık 10-15 ml numune yeterli olmalıdır.

- Cihazın menü sürüm işlemi kolay ve anlaşılmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu için 2 referans süt kalibre edilebilmelidir. Kalibrasyon tamamen otomatik olmalıdır.

- Cihazda numune ölçümü termo-optik metodu ile gerçekleşmelidir.

- Cihazdaki numune bir pompa yardımıyla iki ayrı ölçüm hücresine; termal ünite ve optik ünite, transfer edilmeli ve bu ünitelerde analiz edilmelidir.

- Cihazda çalkalama için su bağlantısı (0,81 /saat) bulunmalıdır.

- Cihazda atık su ve numune boşaltımı esnek bir hortum ile sağlanmalıdır.

- Cihaz paralel interfazla yazıcıya bağlanabilmelidir.Cihazla birlikte termal printer verilmelidir.

- Cihaz seri interfazla PC kurulumu gerçekleşebilmelidir.

- Cihaz 230 V/115 V (50-60 Hz) ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı   10-15 kg olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.