DİK TİP DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz tek kompresörle – 86 dereceye kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihaz taşıma kolaylığı için dört adet tekerleğe sahip olmalıdır.

- 30 0C sıcaklıkta, % 70 nem ortamında -86 0C  ye kadar soğutma yapabilmelidir.

- Cihaz dijital kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın dış kısmı çelik üzerine toz boya ile kaplı olmalıdır.

- Cihaz tek kompresörle soğutma yapabilen UniFreezTM System özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda bulunan soğutucu CFC içermeyen soğutma sistemi olmalıdır.

- Blok kondansör kullanılarak filtre kullanılmamalıdır. Böylelikle filtreden kaynaklanan arızalar ortadan kalkmalıdır.

- Filtresiz mekanizma yöntemiyle kompresörle cihazın ısınması en aza indirilmelidir.

- Cihaz RS 232 çıkışlı olmalıdır.

- Cihazda tek kapı bulunmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 25 lt olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 200x420x300 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 390x 627x785 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 52 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt, 60 Hz ile çalışabilmektedir.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır.