ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz genel laboratuar kullanımları için uygun olmalıdır.

- Cihaz üstün sıcaklık dağılımına sahip olmalıdır. Özel dizaynlı ısıtma modülü ile sıcaklık farkı %10’dan az olmalıdır.

- Cihazın  maksimum sıcaklığı 380 °C olmalıdır.

- Cihazın tablası 180 x 180 mm, kimyasal ve asit dirençli seramik kaplı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 600 W olmalıdır.

- Cihazın boyutları 206x307x99 mm ( wxdxh ) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.8 kg olmalıdır.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi

bulunacaktır.