DİJİTAL ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz genel laboratuar kullanımları için uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital geri besleme kontrollü olmalıdır.

- Cihaz TLC plaka ısıtmalı olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ve zaman için dijital LCD göstergesi bulunmalıdır ve bu kontrol ekipmanı cihazdan bağımsız ayrı bir ünite şeklinde olmlıdır (remote controller).

- Cihazın maksimum sıcaklığı 350 °C sıcaklık doğruluğu set edilen sıcaklıkta  ±0.3 °C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kontrol çözünürlüğü 0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca sürekli ısıtma fonksiyonu da bulunmalıdır.

- Cihazın tabla boyutları 310 x 620 mm olmalıdır. Asit ve kimyasal dirençli seramik kaplı olmalıdır.

- Cihazın gövdesi alüminyum üzerine toz boyalı olmalıdır.

- Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman set değerlerini kaydetme özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda hata durumlarına karşı  veya ayarlanan çalışma zamanı sonlandığında uyaran alarm fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın deneysel çalışmanın güvenliği için kilit sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 16 kg olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı gücü 2 kW olmalıdır.

- Cihazın boyutları 670 x 360 x 150 mm (g x d x y) olmalıdır.

- İhaleye girecek olan firmalar ihaleden önce şartnameye uygun cihazını demo yapmalıdır. Demo yapılmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

- Cihaz AC 220 V ve 50/60  Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

# Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.