RENK ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olamlıdır.

- Cihaztekstil,baskı/boyama,giyim,ayakkabı,deri,plastik,pigment,boya,mürekkep,metal,fotoğraf,oyuncak gıda gibi alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihaz kullanım kolaylığı için el tipi olmalıdır.

- Cihaz lityum-iyon bataryaya sahip olmalıdır.3000 den fazla ölçüm yapabilmelidir.

- Cihaz 2.8 inch TFT ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz -10..40 C ortamda çalışabilmelidir.

- Cihaz kolay iç ve dış bükey nesne ölçümleri için küçük ölçüm alanına sahip olmalıdır.

- Cihazda sürekli kalibre etmeye gerek duyulmamalıdır.

- Renk ölçer cihazında çeşitli renk boşlukları sayesinde kullanıcılar kendi isteklerine göre seçebilme özelliğinde olmalıdır.

- Cihazı aydınlatma görüntüleme geometrisi 8/d olmalıdır.

- Cihazın ölçüm aralığı 4 mm olmalıdır.

- Cihazın dedektörü silikon foto elektrik diyot dedektör olmalıdır.

- Cihazın ışık kaynağı D65 olmalıdır.

- Cihazın ölçüm ışık kaynağı LED mavi ışık kaynağı olmalıdır.

- Cihazın 100 adet standart , 20000 adet test örneği saklama hafızası olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 450 gr olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 205x67x80 mm olmalıdır.

- Cihaz USB ve RS232 arayüz bağlantısı ile bilgisayara bağlanabilmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir