YATIK TİP OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olacaktır.

- Cihaz yatık tip olacaktır.

- Cihaz kurutma sistemli ve kurutma sistemi sıcak hava sirkülasyonlu olacaktır.

- Cihazın kurutma sıcaklığı 60-180°C (standart 130°C) arasında ayarlanabilir olacaktır.

- Cihazın kurutma süresi 1-999 dakika arasında ayarlanabilir veya sürekli olacaktır.

- Cihazın 0.2µm’lik mikrofiltresi olacaktır.

- Cihazın hacmi 82 litre, kapasitesi 400x650mm, dış ölçüleri 590x900x830mm ve net ağırlığı 102kg olacaktır.

- Cihazın kullanılabilir maksimum basıncı 0.16 MPa, kullanılabilir maksimum sıcaklığı 127°C olacaktır.

- Cihazın ayarlanabilir sıcaklığı 40-127°C arasındadır.

- Cihazın ılıtma sistemi olacaktır ve ılıtma sıcaklığı 50°C (40-75°C arasında ayarlanabilir) olacaktır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital sıcaklık ve zaman kontrollü olacaktır.

- Cihaz dijital zaman ve sıcaklık göstergeli, dokunmatik tuşlu, zamanlayıcısı 1 ile 999 dakika arasında ayarlanabilecek yada sürekli olarak çalışabilecek özellikte olacaktır.

- Cihazın 5 adet çalışma şablonu olacaktır.

- Cihazın su girişi şehir şebekesinden otomatik olarak sağlanacaktır.

- Cihazın 40-75°C arasında ayarlanabilen ön ısıtma sistemi ve pilot ışığı olacaktır.

- Cihazın drenaj sistemi otomatik ve manuel olarak kullanılabilecektir.

- Cihazın 1 ile 99 saat arasında gecikmeli başlatma özelliği olacaktır.

- Cihazın hassas termostatı sayesinde sıcaklığı otomatik olarak kesme özelliği olacaktır.

- Cihazda kapak kilit sistemi olacaktır ve kapak tam olarak kapanmadan cihaz çalışmayacaktır.

- Cihazın güvenlikli basınç işlemi 0.18 MPa değerinde gerçekleşecektir.

- Cihazın kabin kısmı ve kapağı SUS304 parlak paslanmaz çelikten mamul olacaktır.

- Cihazın dış kısmı fırınlanmış parlak çelikten imal edilmiş olacaktır.

- Cihazla birlikte 2 adet sürgülü tepsi ve 1 adet orta tepsi, drenaj hortumu ve su temin hortumu verilecektir.

- Cihaz 220V/50Hz de çalışabilecektir.

- Cihazın gücü 3600W olacaktır.

- Cihaz ISO belgesine sahip olacaktır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.