# ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

- Cihaz eş zamanlı olarak iletkenlik ve sıcaklık; tuzluluk ve sıcaklık; TDS ve sıcaklık değerlerini gösterebilmelidir.

- Cihaz çözünmüş oksijen aralığı 0.00 ile 20.00 ppm; çözünürlüğü 0.01 ppm, doğruluğu ±0.5% FS olmalıdır.

- Cihaz çözünmüş oksijen aralığı, % 0.0 ile % 200.0, çözünürlüğü %0.01, doğruluğu ±0.5% FS olmalıdır.

- Cihaz -6.0 ile 46.0 0C sıcaklık aralığında çözünürlüğü 0.1 0C, doğruluğu ±0.3 0C olmalıdır.

- Cihaz otomatik sıcaklık kompenzasyonu ile çözünmüş oksijen okuması yapabilmelidir.

- Cihaz kullanıcı tarafından seçilen 0.0 ile 40.0 ppt arasında tuzluluk ve 600 ile 1100 mBar arasında basınç kompenzasyonlu çözünmüş oksijen okumaları yapabilmelidir.

- Çözünmüş oksijen ölçümlerinde polarografik çözünmüş oksijen probları kullanılmalıdır.

- Cihazın ATC sensörü termistör 10K ohms olmalıdır.

- Cihazda düşük batarya göstergesi bulunmalıdır.

- Cihazı bir nokta kalibrasyonu yapabilmelidir. Kalibrasyon verilerini hafızasında saklayabilmelidir.

- Cihaz 9 volt batarya ile çalışabilmelidir.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 500 saat olmalıdır.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz ölçüleri 70 x 198 x 37 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 260 g (bataryalı) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir