# ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN VE SICAKLIK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz , 55*30 mm ebatlarında LCD ekrana sahip olmalıdır

- Cihaz yüzde veya binde hava doymuşluğunda çözünmüş oksijeni ve sıcaklık ölçümünü eş zamanlı olarak LCD ekranından gösterebilmelidir.

- Cihaz; 0.00....+20.00 ppm/ 0..199.9%  arasında çözünmüş oksijen ve -6.0..46.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ; Ç.O için   ±0.2 % ± FS ve sıcaklık için ±0.1 oC± 1LSD olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü Ç.O için 0.01ppm / 0.1 %  ve sıcaklık için 0.1 oC olmalıdır.

- Cihaz  -10.0 / + 50 .0 0C arasında otomatik sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihaz ; kullanıcı seçimli 0.0 ile 40.0 ppt arasında tuzluluk ve 640 ile 1100 mBar arasında  basınç kompenzasyonlu  çözünmüş oksijen okumaları yapabilmelidir.

- Çözünmüş oksijen ölçümlerinde polarografik çözünmüş oksijen probları kullanılmalıdır.

- Cihazın sıcaklık sensörü  termistör 2.252 k ohm olmalıdır.

- Cihazı bir nokta kalibrasyonu yapabilmelidir.Kalibrasyon verilerini hafızasında saklayabilmelidir.

- Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otomatik kilidi olmalıdır.

- Cihazın gövdesi sıçramalara karşı korumalı olmalıdır..

- Cihaz 6 adet AAA batarya veya 115/230V adapter ile çalışabilmelidir.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 25 saat olmalıdır.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz ölçüleri 86 x 226 x 72 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 410 g (bataryalı) olmalıdır.

- Cihaz D.O.lab probu, lab membran kit ve adaptör ile komple olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir